## Slide 1: Hardware Design And Implementation Of SM3 Hash Algorithm for Financial IC Card
作者：Ye Hu
单位：Tsinghua University
李晨
2021/12/4

## Slide 2
摘要与背景
1
SM3 Hash 算法描述
2
本文设计
3
结果分析
4

## Slide 3
摘要与背景
1

## Slide 4
信息安全在如今社会中越发重要，而密码算法则广泛用于保护用户隐私。
SM3 算法是国家密码管理局发布，可用于SM2算法的数字签名和验证、消息认证码的生成与验证，以及随机数产生的杂凑算法。
摘要与背景
SM3 Hash算法将长度为L(L <264)bit的消息，映射为256bit的消息摘要。
该论文提出了一种集成于金融IC卡中的SM3硬件架构，具有面积小、功耗低的特点。

## Slide 5
SM3 Hash算法描述
2

## Slide 6
SM3杂凑算法主要经 信息填充和解析、消息扩展和压缩函数这三个部分完成。
SM3 Hash 算法描述

## Slide 7
填充和解析
将1bit“1”添加到消息的末尾
再添加k 个“0”，k是满足L + 1 + k ≡ 448mod512 的最小的非负整数
最后使用64bit二进制表示长度L。
SM3 Hash 算法描述

## Slide 8
消息扩展
填充后结果为512bit的倍数，将分组信息扩展为132个字，每个字位宽为32bit，w0,w1,……,w67,w’0,w’1,……,w’63。
SM3 Hash 算法描述

## Slide 9
压缩函数
每个压缩函数按照给出的计算过程进行64次迭代，完成一次计算。
SM3 Hash 算法描述

## Slide 10
本文设计
3

## Slide 11
软硬件协同设计
消息填充和解析会消耗大量的硬件资源，因此实用软件来处理信息填充和解析部分。
在《An Efficient and Low-Power Design of the SM3 Hash Algorithm for IoT》一文中，cpu运行SM3，测得信息扩展和压缩函数运算占总运行时间超过90%，硬件处理消息扩展及压缩函数两个部分。
Notes: 信息填充为什么消耗资源，而消息扩展及压缩函数为什么不占用资源，图片讲解一下

## Slide 12
状态机设计
1、空闲
2、读取256bit初始值
3、读取512bit信息B
4、压缩函数进行64次迭代
5、V(i-1)和ABCDEFGH异或
6、256bit信息写入RAM
7、输出杂凑值

## Slide 13
SM3算法整体架构：
控制单元：状态机与计数器一起工作来控制迭代压缩等功能。
消息扩展模块
压缩函数电路（包含常数，逻辑函数和算数电路）
压缩寄存器

## Slide 14
消息扩展模块是由16个32bit寄存器构成的链。
使用w15接收输入值，而非使用16个寄存器单独接收。

## Slide 15
集成消息填充的SM3算法硬件设计与实现，武迪等，2019
19年的一篇文献中提出了另一种信息扩展模块。
提前输出结果，可以提前11个时钟周期输出结果。

## Slide 16
本文之前已有的优化结构：
使用CSA结构（进位保留加法器）
准流水线（截断算法中的长关键路径）
将关键路径中的第一个加法添加到信息扩展阶段。
……
本文的优化：
控制SM3电路在压缩函数没有运行时，保持电路稳定。
加大面积开销

## Slide 17
结果分析
4

## Slide 18
基于SMIC 0.13 μm技术进行电路、行为仿真及功耗分析。

## Slide 19
本文主要进行的两个优化：
1、消息扩展和压缩寄存器的RAM接口设计
2、压缩函数不工作时，保持该模块输入信号稳定。
对比了优化与未优化设计的关键路径、面积、和功耗

## Slide 21
感谢聆听！